## Slide 1: 演習教材 初級編 ～ウルトラマンの安全分析～
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
デジタル基盤センター

## Slide 2: 【グループ演習】アジェンダ
演習の概要
事前準備
演習
・例題の説明
・Step0（準備1）:アクシデント、ハザード、安全制約の識別
・Step0（準備2）: 登場人物の抽出（コンポーネント抽出表）
・Step0（準備2）:コントロールストラクチャーの構築
・Step1:非安全なコントロールアクションの抽出
・Step2:非安全なコントロールアクションの原因特定

## Slide 3: 演習の概要
本演習は、主に初心者を対象とする。
ツール（STAMP Workbench）を用いた演習形式のハンズオンでは、ツールの誘導に沿ってSTAMPの手順を理解すると共に効率的なSTAMP分析を演習形式で体験する。併せて、ツールの基本的な操作方法を学ぶ。
  システムの相互作用に着目した新しい安全分析手法 STAMP/STPAの手順を、実際に自分の手を動かして体験することにより理解できます。
  STAMP Workbenchの操作方法を習得できます。

## Slide 4
事前準備

## Slide 5: “STAMP Workbench” のインストール
インストール
  ツールのダウンロードサイト https://www.ipa.go.jp/digital/stamp/stamp_workbench.html#down にアクセスし、実行環境に合わせて「インストーラー（実行形式）」をダウンロード
  手順書https://www.ipa.go.jp/digital/stamp/stamp_wb/manual_ja/install/install_windows/install_windows.html#ref-install-windows にしたがってインストールを実施
動作環境
  https://www.ipa.go.jp/digital/stamp/stamp_workbench.html#working を参照
ライセンス
  STAMP Workbenchは、２条項BSDライセンスのもとに利用許諾される。 https://www.ipa.go.jp/digital/stamp/stamp_workbench.html#license を参照
  チェンジビジョン社のツール astah のプラットフォームを利用するため、同プラットフォームの利用許諾条件も参照のこと。 http://astah.change-vision.com/platform/AstahLicenseAgreement_ja.pdf

## Slide 6: ツールの準備① プロジェクトを新規作成する
STAMP Workbench
起動直後
「プロジェクトの新規作成」
をクリック

## Slide 7: ツールの準備② プロジェクトに名前を付けて保存する

## Slide 8: ・例題の説明
演習

## Slide 9: 例題：ウルトラマン
【ウルトラマンの要求仕様】
M78 星雲光の国の宇宙警備隊員であるウルトラマンは、地球の科学特捜隊に協力して、地球の平和を守るために、人類を脅かす怪獣や宇宙人と戦う。
科学特捜隊ハヤタ隊員に自分の命を分け与えて一心同体となった。
ウルトラキック、ウルトラパンチ、ウルトラスイング（ハンマー投げ）を多用する。
必殺技はスペシウム光線。
活動時間は3分間。ウルトラマンのエネルギーは3分間しか続かない。
胸に点滅するカラータイマーのランプの色と警告ブザーが残り時間を示す。
最初は青色点灯で3分間。黄色点灯で警告、赤色点滅になると残り30秒で全ての力を失う。
★「ウルトラマン」は円谷プロダクションの登録商標です。

## Slide 10: STAMPによる分析手順の概観
Step 0（準備２）：
コンポーネントと相互作用から成る コントロールストラクチャーの構築
Step 2：
UCA毎のコントロールループにガイドワード 適用 → ハザード誘発要因（HCF： Hazard Causal Factor）の特定
Step 1：
非安全なコントロールアクション（UCA： Unsafe Control Action）の抽出
分析手順
Step 0（準備1）：
アクシデント（望ましくない事象）、 ハザード （アクシデントに至る状態）、 安全制約の識別
コンポーネント間の制御関係を絵に描く
ハザードが起きるシナリオ（UCA）をラフに分析する
UCAの発生要因を
コンポーネントレベルで詳細に分析する
どんなアクシデントを防ぎたいかを明らかにする
（分析の目的を定める）

## Slide 11: Step0（準備1）:アクシデント、ハザード、 安全制約の識別
演習

## Slide 12: STAMPによる分析手順の概観
Step 0（準備２）：
コンポーネントと相互作用から成る コントロールストラクチャーの構築
Step 2：
UCA毎のコントロールループにガイドワード 適用 → ハザード誘発要因（HCF： Hazard Causal Factor）の特定
Step 1：
非安全なコントロールアクション（UCA： Unsafe Control Action）の抽出
分析手順
Step 0（準備1）：
アクシデント（望ましくない事象）、 ハザード （アクシデントに至る状態）、 安全制約の識別
どんなアクシデントを防ぎたいかを明らかにする
（分析の目的を定める）

## Slide 13: Step0 準備1：アクシデント、ハザード、安全制約の識別
「はじめてのSTAMP/STPA」 P15

## Slide 14: Step0 準備1：アクシデント、ハザード、安全制約の識別
アクシデントとは 「望んでいないし、計画もしていない損失」
  「損失」はイベント（事象）であり，利害関係者にとって受け入れられない何らかの価値が喪失するという広い意味で定義される
  損失は人命損失、けが、物損、環境汚染、ミッションの未達、経済的損失等
  例１）自動車が、他の車両と衝突し、乗員や車両が損傷する
  例2）電車の乗客が線路に転落して怪我をする
ハザードとは 「条件によってアクシデントにつながるようなシステムの状態」
  ＊アクシデントは直接コントロールできないが、ハザードはコントロール可能な状態を定義する
  例１）時速△△km以上で走行する自動車が、前方車両との距離が○○m未満の状態
  例2）電車がホーム以外にいるときにドアが開く
安全制約とは 「ハザード状態にならないためにシステムが満たすべき条件（ハザードの裏返し）」

## Slide 15: アクシデント、ハザードの定義におけるTips
アクシデント、ハザードはシステムに対して一意ではなく、分析目的に応じて定義されるもの
分析対象システムの情報が与えられたからといって、アクシデント、ハザードが一意に決まるものではない
一般的なアクシデント（システムにとっての損失）として、人命損失、経済損失がある
この演習では、与えられた要求仕様からシステムの責務を洗い出し、その責務を達成できないこと（ミッション未達）をアクシデントと定義する

## Slide 16: Step0 準備1：アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ウルトラマンのシステムにおける
アクシデントとして何が考えられるでしょうか？
要求仕様の中で責務に関する記述は以下の通り。
M78 星雲光の国の宇宙警備隊員であるウルトラマンは、地球の科学特捜隊に協力して、地球の平和を守るために、人類を脅かす怪獣や宇宙人と戦う。
アクシデント：望んでいないし、計画もしていない損失
演習

## Slide 17: ツールの操作：アクシデントの記述
適当なところで右クリック
アクシデントを記述する。
この演習では、A1を分析対象とする
①
②
③
アクシデントの数だけ
繰り返し

## Slide 18: ハザードを定義する際のTips
地球の平和を守れなくなるようなシステム状態としては、環境汚染や宗教戦争、貿易上の対立等々いくらでもあります。
風が吹けば桶屋が儲かる的に挙げたら際限がありません。
どの範囲が今回の分析対象か（今、関心の有るシステム境界）を、ここで定義します。

## Slide 19: ツールの操作：ハザードの記述
次の行で繰り返し
ハザードの追加
ハザード欄を右クリックし、「ハザードの追加」を選択
①
ハザードの内容を記述
②

## Slide 20: Step0 準備1：アクシデント、ハザード、安全制約の識別
上記のアクシデントが発生しうるシステムの状態（ハザード）を考えてください。
絞り込むときには、前提条件を追記しても良いです。
この演習ではA2を対象外とします。
アクシデントA1が発生し得るハザードを考えてください。
ハザード：条件によってアクシデントが発生しうるシステムの状態
演習

## Slide 21: Step0 準備1：アクシデント、ハザード、安全制約の識別
安全制約：ハザードを防ぐためにシステムが満たすべき条件
安全制約は、ハザードの裏返し
演習

## Slide 22: ツールの操作：安全制約の記述
①
「安全制約」欄を右クリックし、
「安全制約の追加」を選択
安全制約の内容を記入
②
安全制約の追加

## Slide 23: Step0（準備2）: 登場人物の抽出 （コンポーネント抽出表）
演習

## Slide 24: STAMPによる分析手順の概観
Step 0（準備２）：
コンポーネントと相互作用から成る コントロールストラクチャーの構築
Step 2：
UCA毎のコントロールループにガイドワード 適用 → ハザード誘発要因（HCF： Hazard Causal Factor）の特定
Step 1：
非安全なコントロールアクション（UCA： Unsafe Control Action）の抽出
分析手順
Step 0（準備1）：
アクシデント（望ましくない事象）、 ハザード （アクシデントに至る状態）、 安全制約の識別
コンポーネント間の制御関係を絵に描く

## Slide 25: Step0準備2：コントロールストラクチャーの構築
「はじめてのSTAMP/STPA」 P17
Notes: 制御するもの、制御されるものは何ですか？
制御するもの（コントローラー）の責務（役割）は何ですか？
責務を果たすためには、何が必要ですか？ それが（Input dataやFeed Back）になる。
責務を果たすために、コントローラーは何をすべきですか? それがコントロールアクションになる。

## Slide 26: コンポーネント抽出表入力時のTips
要求仕様は正しいもの、とは限らない。
  分析の過程で要求仕様の不備が見つかれば、とてもありがたいことです。
CS図を作る前にコンポーネント抽出表を完成させようと思わないこと。
  CS図を作る前のコンポーネント抽出表は穴だらけで良いです。CS図の雛型が得られれば良いので。
  この段階では、コンポーネント抽出表に過不足があっても構わないので、あまり時間をかけず、悩まず入力してください。
  CS図を編集して完成させる作業によって、コンポーネント抽出表は自動的に完成されます。
    CS図は、絵をじっと睨んで編集しながら考えることが重要です。モデリングツールなので編集が容易ですから、いろいろな形を試してみましょう。

## Slide 27: コンポーネント抽出
要求仕様から登場人物を抽出する
M78 星雲光の国の宇宙警備隊員であるウルトラマンは、地球の科学特捜隊に協力して、地球の平和を守るために、人類を脅かす怪獣や宇宙人と戦う。
科学特捜隊ハヤタ隊員に自分の命を分け与えて一心同体となった。
コンポーネント：システムの構成要素

## Slide 28: 登場人物と責務の抽出
コンポーネント抽出表の登場人物を入力してみましょう。安全維持に関与しないと思ったら後で対象外にすれば良いので、とりあえず登場人物を全部入力してみましょう。

## Slide 29: ツールの操作：コンポーネント抽出表
分析対象範囲をどこまでにするかを決め、そのシステム境界の外になるコンポーネントは「対象外」にする
対象は制御すべきシステム範囲内のコンポ－ネントに限定する
範囲外はオフ設定にする

## Slide 30: ・Step 0（準備2）:コントロールストラクチャーの構築
演習

## Slide 31: Step0 準備2：コントロールストラクチャーの構築
制御するコンポーネント
制御されるコンポーネント
プロセスモデル
コントロールアクション
フィードバック
STAMPで使うモデルの基本
安全制約を守るために必要な
制御行動
システムの内部や外部環境の状態の認識
アルゴリズム
コントロールアクションの実行を判断するロジック
誰が、誰を、どう制御しているか
を描く
安全制約を守るために
コントロールアクションを受けて実行した結果の情報
コントロールストラクチャー：コンポーネント間の
制御関係を表すモデル

## Slide 32: 【参考】STAMPのモデルの構成要素
 | 制御するコンポーネント | システムの安全を保つために必要な制御を行うコンポーネント
 | コントロール アクション | 制御対象のコンポーネントを制御するためのアクション
 | アルゴリズム | コントロールアクションの発行を判断するロジック
 | プロセスモデル | 制御するコンポーネントが認識するシステムの状態。 当該コンポーネント外からの情報を得て、アルゴリズムに従ってCAを実行し、そのフィードバックを得るという、そのコンポーネントにとっての一連の処理のモデル
 | 制御されるコンポーネント | コントロールアクションによって制御されるコンポーネント
 | フィードバック | 動作した結果を「制御するコンポーネント」にフィードバックする情報
演習

## Slide 33: Step0 – 準備２：コントロールストラクチャーの構築
組織
（管理部門）
人
（オペレーター）
コンピューター
（ソフトウェア）
コントロール
コントロール
フィードバック
フィードバック
組織・人が
コンピュータを制御する場合のモデル化の一例
の観点で抽象化したモデル
“誰が誰をどうコントロールするか？”
現実のシステム
安全に対する責任の所掌を考えると、コンポーネントの上下関係を決め易い。
右図では、組織が人に抽象的な指示を行い、人がコンピューターを操作する、という関係。
コンピューターのソフトがAIになると、AIが判断するようになって、右図のような関係にならないかもしれない。

## Slide 34: CS図のひな型自動生成
コンポーネント抽出表からCS図を自動生成する
CS図の完成形は自動生成する／できるものではありません。考えながら作ることに意味があります。
CS図とはどういうものか分からないというときにはCS図自動生成機能がとても有効です。
ひな型があれば、表記法を覚える必要はありません。表記法を覚えることは分析の本質ではありません。
STAMPに慣れてくれば、ひな型がなくてもCS図を描けるようになります。

## Slide 35: CS図のひな型自動生成(1/2)
CS図のひな型を自動生成する。
「コントロールストラクチャーの構築」を
ダブルクリック

## Slide 36: CS図のひな型自動生成(2/2)
表からCS図のひな型を生成
固まった形式で生成されるので
整形する

## Slide 37: CS図の編集(1/6)
まずは、CA/FB/Input/Outputが重ならないようにして 見易くする。
続いて、安全責任の所掌を考えたり、CA/ FB/ Input/ Outputの過不足を補ったりしながら、CS図を完成させる。

## Slide 38: CS図の編集(2/6)
コンポーネントの描画
コンポーネントの
アイコンを選択
適当な箇所をクリックすると、コンポーネントの箱が描画される
コンポーネント名を記述
①
②
③

## Slide 39: CS図の編集(3/6)
コントロールアクションの描画
「CA」を
クリックし、
コントロールアクション名を記述
①
②
③
④
オペレータからコンピュータに向って、線を引く
「リンク」のアイコンを選択

## Slide 40: CS図の編集(4/6)
フィードバック(FB)の描画
①
②
③
④
「フィードバックのリンク」のアイコンを選択
FB発行側からFB受け取り側
に向って線を引く
「FB」を
クリックし、
フィードバック名を記述

## Slide 41: CS図の編集(5/6)
コンポーネント以外から入力される情報の描画
①
②
③
「始点・終点」のアイコンを選択
適当なところに
始点を描画
「フィードバックのリンク」のアイコンを選択
⑤
「FB」をクリックし、
入力情報名を記述
始点からコンポーネント
に向って線を引く
④
⑥

## Slide 42: CS図の編集(6/6)

## Slide 43: STEP 1:非安全なコントロールアクション(UCA)の抽出
演習

## Slide 44: STAMPによる分析手順の概観
Step 0（準備２）：
コンポーネントと相互作用から成る コントロールストラクチャーの構築
Step 2：
UCA毎のコントロールループにガイドワード 適用 → ハザード誘発要因（HCF： Hazard Causal Factor）の特定
Step 1：
非安全なコントロールアクション（UCA： Unsafe Control Action）の抽出
分析手順
Step 0（準備1）：
アクシデント（望ましくない事象）、 ハザード （アクシデントに至る状態）、 安全制約の識別
ハザードが起きるシナリオ（UCA）をラフに分析する

## Slide 45: Step 1：UCA（Unsafe Control Action）の抽出
「はじめてのSTAMP/STPA」 P19 より

## Slide 46: Step1：UCAの抽出
UCA（Unsafe Control Action）とは
ある特定の環境条件で、ハザードにつながるコントロールアクション
例：
自動車というシステムの「加速」というコントロールアクションを考える。
「加速」自体は、安全とも危険とも判断できない。
しかし、
「路面が滑りやすく、前方車両と近づきつつある」という環境条件では、「加速」は危険な状態につながる。

## Slide 47: Step1：UCAの抽出
コントロールアクション
4つのガイドワード
（コントロールアクションの振る舞いが ハザードにつながるパターン）
組み合わせの一つ一つについて、
ハザードにつながる環境条件を考える
ガイドワード | 意味
Not Providing causes hazard | コントロールアクションが与えられずにハザードとなる
Providing causes hazard | コントロールアクションが与えられてハザードとなる
Too early/late, Wrong order causes hazard | コントロールアクションが早すぎる／遅すぎる／順序が誤っているためにハザードとなる
Too short/long causes hazard | コントロールアクションが短すぎる／長すぎるためにハザードとなる
変身
キック、パンチ
スペシウム光線
出動指示

## Slide 48: Step1：UCAの抽出
どのような条件でハザードになるかを考える
ガイドワード
【ここで疑問】
なぜすぐにスペシウム光線を使わない？
→すぐに使わない理由を前提条件に追加する
演習

## Slide 49: ツールの操作：UCAの記述 (1/3)
「UCA(Unsafe Control Action)の抽出」をダブルクリック
①
②
「UCA表」を開く

## Slide 50: ツールの操作：UCAの記述 (2/3)
UCAを記入するマスをダブルクリック
「UCAの追加」をクリックし、
UCAの内容を記述
③
④

## Slide 51: ツールの操作：UCAの記述 (3/3)
「違反する安全制約」をダブルクリック
UCAが違反を招く安全制約を選択し、
「OK」で確定
⑤
⑥

## Slide 52: Step1：UCAの抽出
「スペシウム光線」というCAについて、UCAを考えてください。
演習
Tips
[ウィンドウ]→[上下に並べて表示]とすると、
手を止めて考えることに専念し易くなります。

## Slide 53
演習
STEP 2:UCAの発生要因(HCF:Hazard Causal Factor)の特定

## Slide 54: STAMPによる分析手順の概観
Step 0（準備２）：
コンポーネントと相互作用から成る コントロールストラクチャーの構築
Step 2：
UCA毎のコントロールループにガイドワード 適用 → ハザード誘発要因（HCF： Hazard Causal Factor）の特定
Step 1：
非安全なコントロールアクション（UCA： Unsafe Control Action）の抽出
分析手順
Step 0（準備1）：
アクシデント（望ましくない事象）、 ハザード （アクシデントに至る状態）、 安全制約の識別
UCAの発生要因を
コンポーネントレベルで詳細に分析する

## Slide 55: Step 2：HCF（Hazard Causal factor）の特定
「はじめてのSTAMP/STPA」 P21 より

## Slide 56: Step2：UCAの発生要因（HCF）の特定
Step2では、UCAの一つ一つについて
それを発生させるシナリオを
具体的に考える
考えるきっかけとして
UCAに関わるコンポーネントの周辺でチェックすべき
ポイントが「ヒントワード」として示されており、
これによって発想が促される
Step1までで、システムのハザードを起こす要因が
コントロールアクションの視点でブレークダウンされ、
UCAとして識別された

## Slide 57: ヒントワード
制御するコンポーネント
不正確/不完全なアルゴリズム
プロセスモデルの
矛盾、不完全、
不正確
フィードバックの
欠落、遅延、誤り
コントロールアクションが欠落、遅延、変質
他のコントロールアクションとの衝突、入力の誤り・欠落
範囲外の外乱
コンポーネントの不具合、経時変化
制御されるコンポーネント
上位からの指示や、入力情報の欠落、遅延、誤り
コントロールアクションを「出すコンポーネント」と「受けるコンポーネント」にフォーカスし、UCAの要因となり得る因子を示したもの
緑字：ヒントワード
注意：ヒントワードについて、STAMPとしての規定はない。 対象システムに合うヒントワードを設定することが推奨される。
（下図、緑字で示すのは、ごく一般的なヒントワードの例）

## Slide 58: HCF特定のTips
ヒントワードを並べたチェックリストを埋める作業にしないこと。
ヒントワードの文言にとらわれないこと。
大事なのは、コントロールループを成すコンポーネントとその相互作用、Input/ Outputについて漏れなく、要因がないかを考えること（HCFを考える際の視点に漏れがないこと）。

## Slide 59: ツールの操作：HCFの記述
①
「HCF表」をダブルクリック
②
表示されるUCAの一覧から
HCFを記述する対象のUCAを選択し、
「了解」をクリック

## Slide 60: ツールの操作：HCFの記述
③
④
適当な箇所を右クリックし、
「HCFの追加」をクリック
HCFの概要を記述

## Slide 61: ツールの操作：HCFの記述
HCFに対応するヒントワードをプルダウンリストから選択する

## Slide 62: ツールの操作：HCFの記述
⑤
「シナリオ」欄をダブルクリック
⑥
「追加」をクリックし、
詳しいシナリオを記述。
記述後、「OK」で保存。

## Slide 63: 対策検討
HCF（UCAが発生するシナリオ）から、対策の検討を行う
STPAの手順は、Step 2迄であって、対策検討はSTPAの手順の範囲外である。
しかし、どの手法で分析したかに係わらず「ハザード／リスク分析」したら「対策検討」しなければ意味がない。
なので、STAMP Workbenchは対策検討までをサポートしている。

## Slide 64: 対策検討の際のTips
対策はハザードシナリオを見ながら考えると良い。
HCF表と対策表のウィンドウを並べて表示したり、下のようにシナリオをHCF欄にコピーしておく方法もある。

## Slide 65: ツールの操作：対策の記述
対策表にはＨＣＦ、対策、UCA、対策対象コンポーネントが一覧化される。
この表の他、全ての表はExcelに出力して利用可能。図も画像ファイルで出力可能。

## Slide 66: おわりに
Q&A