## Slide 1: 演習教材（中級編）
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
デジタル基盤センター

## Slide 2: ツール・ハンズオン中級について
STAMP/STPAの概要とツール（STAMP Workbench）の基本的な使い方を理解している方を対象として、具体的な例題の分析を演習形式で行います。
演習を通じて、分析の各手順の意味や考え方を確認していただくとともに、ツールの使い方のコツを学んでいただきます。

## Slide 3: 今日の内容
STAMP Workbench を用いた演習
  例題の説明
  Step0 準備1 アクシデント、ハザードの識別
  Step0 準備2 コントロールストラクチャー作成
  Step1 UCAの識別
  Step2 UCAの要因分析
※ 演習の途中でも、STAMP/STPAのおさらいとして ポイントを確認しながら進めていきます。

## Slide 4: 例題：アクセス・コントロール・ゲート
許可された車両だけを入場させ、
許可のない車両の進入を物理的にブロックするシステム
※本例題は下記資料を参照し、一部引用して作成した。
“STPA Exercise”, 第2回 STAMPワークショップ, 2017 https://www.ipa.go.jp/files/000063044.pdf

## Slide 5: 例題：アクセス・コントロール・ゲート
許可車両かどうかを目視確認
オペレータ
ゲート
コントローラ
(コンピュータ)
昇降装置
承認ボタン
Open/Close信号
車両検知センサーA
車両検知センサーB
【概要】
入場車両が来ると、オペレータが目視で許可を確認して承認ボタンを押す。
退場車両は無条件で通過させる。
ゲートコントローラは、センサーによって車両を検知し、オペレータの指示にしたがってOpen, Close信号を発行する。
ゲートの幅はちょうど車両一台分で、入場車両と退場車両は交互に通行する。
入場
退場
Aさんは、このシステムの設計を任され、下図のような仕組みで実現することを考えました。
このシステムの安全性に関する要件を明確にするために、STAMP/STPAで分析することにしました。

## Slide 6: 例題：Aさんが考えた仕様
【オペレータ】
入場待機車両に対して入場許可の有無を確認し、許可があれば承認ボタンを押す。
【車両検知センサー】
金属検知方式により、検知の有無をゲートコントローラに通知する。
【ゲートコントローラ（コンピュータ）】
センサーAから「検知有り」を受信すると、入場車両の待機を認識する。
入場車両が待機しているときに「承認ボタン」を受信すると、ゲートが完全に下がりきるまで昇降装置にOpen信号を送信する。
センサーBから「検知有り」を受信すると、退場車両の待機を認識する。
退場車両が待機していると認識すると、ゲートが完全に下がりきるまで昇降装置にOpen信号を送信する。
A,B両方のセンサーから「検知無し」を受信すると、車両が通過完了と認識する。
車両の通過完了を認識すると、ゲートが完全に上がりきるまで昇降装置にClose信号を送信する。
【昇降装置】
Open信号を受信している間はゲートを下降 させるように動作し、Close信号を受信して いる間はゲートを上昇させるように動作する。
ゲートの開閉状態をゲートコントローラに 伝える。
電気モーターを動力源とする。

## Slide 7: 今日の演習の進め方
Step0 準備1 アクシデント、ハザードの識別
Step0 準備2 コントロールストラクチャー作成
Step1 UCAの識別
Step2 UCAの要因分析
アクシデントは共通にします。
ハザードは、各チームで考えていただきます。
コントロールストラクチャーは、
各チームで考えていただきます。
UCAと、その要因分析は、
各チームで考えていただき、
最後に発表していただきます。
入力済みPJファイルに切り替えて共通化
入力済みPJファイルに切り替えて共通化

## Slide 8
STPA
Step 0 準備１

## Slide 9: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
UCA
コンポーネント間の
制御関係を表すモデル※の構築
UCAの発生要因※
の分析
システム
【Step0-準備1】
【Step0-準備2】
【Step1】
【Step2】
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
コンポーネント
C
コンポーネント
A
コンポーネント
B
：コンポーネント
：コントロールアクション
：フィードバックデータ
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
危険な制御の
パターンを利用して分析
コンポーネントが満たすべき
安全要件を導出
※コントロールストラクチャー
※HCF （Hazard Causal Factor）
システムレベルの
アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ハザードにつながる
コントロールアクション※の識別
※UCA （Unsafe Control Action）
防ぎたいアクシデントを明らかにする
(分析の目的を定める）

## Slide 10: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
アクシデント：ステークホルダーにとって許容できない損失を 伴う事象
アクシデントの例
自動車が、他の車両と衝突し、乗員や車両が損傷する
電車の乗客が線路に転落して怪我をする

## Slide 11: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
アクセス・コントロール・ゲートに関する
ステークホルダーは誰でしょうか？
自動車の所有者、
ゲート、コンピュータの所有者
オペレータ、
システムのオーナー（無許可の車の進入を防ぎたい人）
付近を通行する歩行者、近所の居住者
運転手、
・・・など
アクシデント：ステークホルダーにとって許容できない損失を 伴う事象

## Slide 12: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
アクセス・コントロール・ゲートに関する
アクシデントとしては何が考えられるでしょうか？
「損失」は、
人命の喪失、怪我、所有物の毀損、 経済的損失、ミッションの未達などを含む
参考
演習
アクシデント：ステークホルダーにとって許容できない損失を 伴う事象

## Slide 13: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
例
ID | アクシデント
 | ？
A-1 | ？
A-2 | ？
A-3 | ？
人が怪我をしたり命を失ったりする
車両やゲートが損傷する
許可のない車両が入場する
許可のある車両が入退場できない
アクシデント：ステークホルダーにとって許容できない損失を 伴う事象
中級-#1.stmp
ここまで入力したPJファイル

## Slide 14: アクシデントの記述
ツール
操作
適当なところで右クリック
アクシデントを記述
①
②
③
事故の数だけ
繰り返し

## Slide 15: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ハザード：アクシデントにつながる可能性が高い制御可能な システムの状態
「ハザード」の例
時速△△km以上で走行する自動車が、前方車両との距離が○○m未満の状態
電車がホーム以外にいるときにドアが開く
アクシデント：ステークホルダーにとって許容できない損失を 伴う事象
「アクシデント」の例
自動車が、他の車両と衝突し、乗員や車両が損傷する
電車の乗客が線路に転落して怪我をする

## Slide 16: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
演習
ID | アクシデント
A-1 | 車両やゲートが損傷する
A-2 | 許可のない車両が入場する
A-3 | 許可のある車両が入退場できない
上記のアクシデントにつながるシステム状態
（ハザード）を考えてください
ID | ハザード | 関係する事故
 | ？ | 
 | ？ | 
 | ？ | 
A-1, A-3
A-2
A-3
ハザード：アクシデントにつながる可能性が高い制御可能な システムの状態

## Slide 17: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
例
ID | アクシデント
A-1 | 車両やゲートが損傷する
A-2 | 許可のない車両が入場する
A-3 | 許可のある車両が入退場できない
上記のアクシデントにつながるシステム状態
（ハザード）を考えてください
ID | ハザード | 関係する事故
H-1 | ？ | 
H-2 | ？ | 
H-3 | ？ | 
車両がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する
許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている
許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない
A-1, A-3
A-2
A-3
ハザード：アクシデントにつながる可能性が高い制御可能な システムの状態

## Slide 18: ハザードの記述
ツール
操作
①
②
ハザード欄を右クリックし、
「ハザードの追加」を選択
ハザードの内容を記述
次の行で繰り返し

## Slide 19: ハザードとアクシデントの対応付け
ツール
操作
ハザード(H1) をアクシデント（A3）に対応づける
追加された行のハザード欄を右クリックし、「ハザードの選択」を選択
プルダウンメニューから、 対象ハザード（H1）を選択
①
②
③
A3のハザード欄を右クリックし、
「ハザードの追加」を選択

## Slide 20: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ハザード：アクシデントにつながる可能性が高い制御可能な システムの状態
「ハザード」の例
時速△△km以上で走行する自動車が、前方車両との距離が○○m未満の状態
電車がホーム以外にいるときにドアが開く
アクシデント：ステークホルダーにとって許容できない損失を 伴う事象
アクシデントの例
自動車が、他の車両と衝突し、乗員や車両が損傷する
電車の乗客が線路に転落して怪我をする
安全制約：ハザードを防ぐためにシステムが満たすべき条件
「安全制約」の例
時速△△km以上で走行する自動車は、前方車両との距離が○○m以上でなければならない
電車がホーム以外にいるときにドアが開いてはならない

## Slide 21: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ID | ハザード | 関係する事故
H-1 | 車両がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する | A-1, A-3
H-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている | A-2
H-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない | A-3
安全制約：ハザードを防ぐためにシステムが満たすべき条件
ID | 安全制約 | 対応する ハザード
SC-1 | 車両がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇してはならない | H-1
SC-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いてはならない | H-2
SC-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かなければならない | H-3

## Slide 22: Step0 – 準備１： アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ID | ハザード | 関係する事故
H-1 | 車両がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する | A-1, A-3
H-2 | 許可のない自動車がゲート前にいるときに、ゲートが開いている | A-2
H-3 | 許可のある自動車がゲート前にいるときに、ゲートが開かない | A-3
安全制約：ハザードを防ぐためにシステムが満たすべき条件
ID | 安全制約 | 対応する ハザード
SC-1 | 車両がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇してはならない | H-1
SC-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いてはならない | H-2
SC-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かなければならない | H-3
この後の分析作業では、
この安全制約を守るためにシステムが行っている制御を図示し（モデル化し）、安全制約に反するような制御の破たんがあり得ないか？を分析する。
※ 安全制約に含まれないハザードは
分析対象にならないことに注意

## Slide 23: 安全制約の記述
ツール
操作
①
「安全制約」欄を右クリックし、
「安全制約の追加」を選択
安全制約の内容を記入
②
中級-#2.stmp
ここまで入力したPJファイル

## Slide 24
STPA
Step 0 準備２

## Slide 25: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
UCA
コンポーネント間の
制御関係を表すモデル※の構築
UCAの発生要因※
の分析
システム
【Step0-準備1】
【Step0-準備2】
【Step1】
【Step2】
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
コンポーネント
C
コンポーネント
A
コンポーネント
B
：コンポーネント
：コントロールアクション
：フィードバックデータ
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
危険な制御の
パターンを利用して分析
コンポーネントが満たすべき
安全要件を導出
※コントロールストラクチャー
※HCF （Hazard Causal Factor）
システムレベルの
アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ハザードにつながる
コントロールアクション※の識別
※UCA （Unsafe Control Action）
コンポーネント間の制御関係を絵に描く

## Slide 26: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
制御するコンポーネント
制御対象のコンポーネント
プロセスモデル
コントロールアクション
フィードバック
STAMPで使うモデルの基本
制御対象のコンポーネントを制御するためのアクション
（安全制約を守るため に必要な制御）
システムの内部や外部環境の状態の認識
（状態変数の集合）
アルゴリズム
コントロールアクションの実行を判断するロジック
誰が、誰を、どう制御しているか
を描く
ハザードを防ぐ（安全制約を守る）ために
コントロールアクションを受けて実行した結果の情報

## Slide 27: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
捨象・抽象化
ハザードを防ぐために
誰が誰をどう制御しているか？
コンポーネント
？
コンポーネント
？
コンポーネント
？
現実の物理的なシステム
制御
？
制御
？
制御
？
登場人物は誰か？
どのようなやり取りがあるか？

## Slide 28: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
① 表を使って登場人物と（ハザードを起こさないための）責務を整理
登場人物 | 責務
オペレータ | 車両の入場許可を確認して、ゲートコントローラに車両を入場させる指示を出す。
ゲートコントローラ | ・・・
センサー | ・・・
② 責務を果たすために必要なコントロールアクション、フィードバック、 入出力を識別
登場人物 | 責務 | コントロールアクション | フィードバック | 入出力
オペレータ | 入場許可を確認して、ゲートコントローラに車両を入場させる指示を出す。 | ゲートコントローラに対する「承認」 | ・・・ | ・・・
ゲートコントローラ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 
センサー | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 
③ 表の情報から、コントロールストラクチャーのひな型を自動生成
表に整理した情報から自動生成する機能を利用

## Slide 29: 登場人物と責務の記述
ツール
操作
①
右クリックして「登場人物の追加」を選択
③
②
登場人物名と責務を記述

## Slide 30: コントロールアクションの記述
④
ツール
操作
②
コントロールアクションのセルをダブルクリック
①
「追加」をクリック
送信先コンポーネントを選択
コントロールアクションの名称を記述して「OK」をクリック
③

## Slide 31: フィードバックの記述
④
ツール
操作
②
コントロールアクションのセルをダブルクリック
①
「追加」をクリック
送信先コンポーネントを選択
フィードバックの名称を記述して「OK」をクリック
③

## Slide 32: システムへの入力、システムからの出力の記述
ツール
操作
②
入出力のセルをダブルクリック
①
「入力の追加」または「出力の追加」を
クリック
入力または出力の内容を記述して「OK」をクリック
③

## Slide 33: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
演習
アクセスコントロールゲートの
登場人物と責務を考え、ツールに入力してください
ここまで入力したPJファイル
中級-#3.stmp

## Slide 34: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
演習
コントロールアクション、フィードバック、
入出力を考え、ツールに入力してください

## Slide 35: Step0 – 準備２： コントロールストラクチャーの構築
例
中級-#4.stmp
ここまで入力したPJファイル

## Slide 36: コンポーネント抽出表から、コントロールストラクチャーの自動生成
ツール
操作
リストアップした登場人物のうち、分析の対象に含めないと判断するものは、「対象」のチェックリストを外すと、自動生成されるコントロールストラクチャーに含まれない。
右クリックして
「コントロールストラクチャー図の生成」を選択

## Slide 37: コンポーネント抽出表から、コントロールストラクチャーの自動生成
ツール
操作
自動生成の
初期配置
見やすい形に
（手で）レイアウト
中級-#5.stmp
ここまで入力したPJファイル

## Slide 38: プロセスモデルとアルゴリズムの記述
オペレータ
入場車両があり、入場許可を持っていたら、“承認”の指示を出す
プロセスモデル
アルゴリズム
入場車両の有無
入場許可の有無
ゲートコントローラ
入場車両があり、“承認”が入力されたら “Open” 信号を出す
退場車両があれば”Open”を出す
車両が通過し終わったら “Close”信号を出す
プロセスモデル
アルゴリズム
  入場車両の有無
  退場車両の有無
ゲートの開閉状態
昇降装置
“Open”信号が入力されたら、ゲートを開ける
“Close”信号が入力されたら、ゲートを閉じる
アルゴリズム
承認
Open
Close
入場車両の有無
入場許可の有無
ゲートの開閉状態
車両の有無

## Slide 39: プロセスモデルの記述
ツール
操作
①
対象のコンポーネントを選択
②
左下のペインから「プロセスモデル」タブを選択し、「プロセスモデルの作成」を
クリック
③
右クリックして「変数の追加」を選択
④
変数名を入力

## Slide 40: アルゴリズムの記述
ツール
操作
①
対象のコンポーネントを選択
左下のペインから「ベース」タブを選択し、「定義」欄にアルゴリズムをテキスト入力
②
中級-#6.stmp
ここまで入力したPJファイル

## Slide 41
STPA
Step 1

## Slide 42: Step1：UCAの識別
UCA
コンポーネント間の
制御関係を表すモデル※の構築
UCAの発生要因※
の分析
システム
【Step0-準備1】
【Step0-準備2】
【Step1】
【Step2】
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
コンポーネント
C
コンポーネント
A
コンポーネント
B
：コンポーネント
：コントロールアクション
：フィードバックデータ
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
危険な制御の
パターンを利用して分析
コンポーネントが満たすべき
安全要件を導出
※コントロールストラクチャー
※HCF （Hazard Causal Factor）
システムレベルの
アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ハザードにつながる
コントロールアクション※の識別
※UCA （Unsafe Control Action）
ハザードが起きる状況をおおまかに
分析する

## Slide 43: Step1：UCAの識別
UCA（Unsafe Control Action）とは
ある特定のコンテキスト（状況）で、
ハザードにつながるコントロールアクション
例：自動車というシステムの「加速」というコントロール アクションを考える。
「加速」自体は、安全とも危険とも判断できない。
「路面が滑りやすく、前方車両と近づきつつある」という状況では、「加速」の実行は危険な状態につながる。
高速道路に合流時、周りが時速80Kmで流れていて自車が時速40Kmの状況では、「加速」が実行されないと危険な状態につながる。
しかし、
UCAは、CAが非安全になる
コンテキストを含むことが必要

## Slide 44: Step1：UCAの識別
コントロールアクション
「承認」
「Open」
「Close」
実行されずハザード |  |  | 
 | 不要/不正なものが実行されてハザード |  | 
 |  | 早すぎ、遅すぎ、誤順序で実行されてハザード | 
 |  |  | 実行が長過ぎ、短過ぎてハザード
実行される
必要・
正しいもの
正しい
タイミング
4つのガイドワード
（コントロールアクションの振る舞いが ハザードにつながるパターン）
組み合わせの一つ一つについて、
ハザードにつながるコンテキスト（状況）を
考える
（UCAが起きる要因や現実性は、まだ考えない）
強制発想法の一種

## Slide 45: Step1：UCAの識別
表（マトリックス）を使って整理
 | 実行されない | 不要/不正なものが実行される | 早すぎ/遅すぎ/誤順序で実行 | 長すぎ/短すぎる実行
コントロールアクション１ | ？ | ？ | ？ | ？
コントロールアクション２ | ？ | ？ | ？ | ？
各セルに、どういう状況でハザードになるかを書く
ガイドワード

## Slide 46: Step1：UCAの識別
ID | ハザード
H-1 | 自動車がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する
H-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている
H-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない
コントロールアクションの一つ一つについて、
ハザードにつながる状況を考える
 | 実行されない | 不要/不正なものが実行される | 早すぎ/遅すぎ/誤順序で実行 | 長すぎ/短すぎる実行
承認 | ？ | ？ | ？ | ？
「承認」が実行
されない
（そのため、ハザードになる）
ガイドワード
承認

## Slide 47: Step1：UCAの識別
ID | ハザード
H-1 | 自動車がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する
H-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている
H-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない
コントロールアクションの一つ一つについて、
ハザードにつながる状況を考える
 | 実行されない | 不要/不正なものが実行される | 早すぎ/遅すぎ/誤順序で実行 | 長すぎ/短すぎる実行
承認 | ？ | ？ | ？ | ？
「承認」が実行
されない
（そのため、ハザードになる）
ガイドワード
どんな状況で
？
承認

## Slide 48: Step1：UCAの識別
ID | ハザード
H-1 | 自動車がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する
H-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている
H-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない
コントロールアクションの一つ一つについて、
ハザードにつながる状況を考える
 | 実行されない | 不要/不正なものが実行される | 早すぎ/遅すぎ/誤順序で実行 | 長すぎ/短すぎる実行
承認 |  | ？ | ？ | ？
ガイドワード
入場許可のない車両がゲート前にいる時に、「承認」が実行される [H-2]
車両の入場許可を確認するより前に「承認」が実行される [H-2]
入場許可のある車両がゲート前にいる時に、「承認」が実行されない [H-3]
承認

## Slide 49: UCAの記述（1/3）
ツール
操作
「UCA(Unsafe Control Action)の抽出」をダブルクリック
実行されない
①
②
「UCA表」を開く
実行される
早すぎ/遅すぎ/誤順序で実行
長すぎ／短すぎる実行

## Slide 50: UCAの記述（2/3）
ツール
操作
UCAを記入するマスをダブルクリック
「UCAの追加」をクリックし、
UCAの内容を記述
③
④

## Slide 51: UCAの記述（3/3）
ツール
操作
「違反する安全制約」をダブルクリック
UCAが違反を招く
安全制約を選択し、
「OK」で確定
⑤
⑥

## Slide 52: Step1：UCAの識別
ID | ハザード
H-1 | 自動車がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する
H-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている
H-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない
 | 実行されない | 不要/不正なものが実行される | 早すぎ/遅すぎ/誤順序で実行 | 長すぎ/短すぎる実行
Open | ？ | ？ | ？ | ？
Close | ？ | ？ | ？ | ？
演習
“Open”と”Close”について
UCAを考えてください
Open
Close

## Slide 53: Step1：UCAの識別
例
ID | ハザード
H-1 | 自動車がゲートの上にいるときに、ゲートが上昇する
H-2 | 許可のない車両がゲート前にいるときに、ゲートが開いている
H-3 | 許可のある車両がゲート前にいるときに、ゲートが開かない
中級-#7.stmp
ここまで入力したPJファイル

## Slide 54
STPA
Step 2

## Slide 55: Step2：UCAの発生要因（HCF）の分析
UCA
コンポーネント間の
制御関係を表すモデル※の構築
UCAの発生要因※
の分析
システム
【Step0-準備1】
【Step0-準備2】
【Step1】
【Step2】
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
UCA
コンポーネント
C
コンポーネント
A
コンポーネント
B
：コンポーネント
：コントロールアクション
：フィードバックデータ
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
発生要因
危険な制御の
パターンを利用して分析
コンポーネントが満たすべき
安全要件を導出
※コントロールストラクチャー
※HCF （Hazard Causal Factor）
システムレベルの
アクシデント、ハザード、安全制約の識別
ハザードにつながる
コントロールアクション※の識別
※UCA （Unsafe Control Action）
ハザードが
起きる要因を
詳細に分析する

## Slide 56: Step2：UCAの発生要因（HCF）の分析
Step2では、UCAの一つ一つについて
それを発生させるシナリオを
具体的に考える
考えるきっかけとして
UCAに関わるコンポーネントの周辺でチェックすべき
ポイントが「ヒントワード」として示されており、
これによって発想が促される
Step1までで、システムのハザードを起こす要因が
コントロールアクションの視点でブレークダウンされ、
UCAとして識別された

## Slide 57: ヒントワード
制御するコンポーネント
アルゴリズムの欠陥
プロセスモデルの矛盾、不完全、
不正確
フィードバックの
欠落、遅延、誤り
コントロールアクションの欠落、遅延、変質
他のコントロールアクションとの矛盾、入力の誤り・欠落
範囲外の外乱
コンポーネントの不具合、経時変化
制御されるコンポーネント
上位からの指示や、入力情報の欠落、遅延、誤り
コントロールアクションを「出すコンポーネント」と「受けるコンポーネント」にフォーカスし、UCAの要因となり得る因子を示したもの
注意：ヒントワードについて、STAMPとしての規定はない。 対象システムに合うヒントワードを設定することが推奨される。
（下図、緑字で示すのは、ごく一般的なヒントワードの例）
青字：ヒントワード

## Slide 58: Step2：UCAの発生要因（HCF）の分析
コンピュータ
フィードバックの
欠落、遅延、誤り
範囲外の外乱
コンポーネントの不具合、経時変化
ゲート
上位からの指示や、入力情報の欠落、遅延、誤り
”Close”
ゲートの上に車両がないと誤認識する
センサーが車両を検知した信号を出さない
センサーが故障
その要因
その要因
車両が何かを牽引していた
コントロールアクションの欠落、遅延、変質
他のコントロールアクションとの矛盾、入力の誤り・欠落
アルゴリズムの欠陥
プロセスモデルの矛盾、不完全、
不正確
例
車両がゲートの上にいる時に、「Close」が実行される
の発生要因の分析
UCA:
センサーA,B間の距離より短い車両
金属が少ない車両

## Slide 59: HCFの記述（1/3）
ツール
操作
「HCF表」をダブルクリック
表示されるUCAの一覧から
HCFを記述する対象のUCAを選択し、
「了解」をクリック
①
②

## Slide 60: HCFの記述（2/3）
ツール
操作
適当な箇所を右クリックし、
「HCFの追加」をクリック
HCFの内容を記述
③
④

## Slide 61: HCFの記述（3/3）
ツール
操作
HCFの分析で利用したヒントワードを選択
⑤

## Slide 62: Step2：UCAの発生要因（HCF）の分析
演習
UCAを2～3つ選び、
その発生要因（シナリオ）を
考えてください

## Slide 63: Step2：UCAの発生要因（HCF）の分析
例
コンピュータ
フィードバックの
欠落、遅延、誤り
範囲外の外乱
コンポーネントの不具合、経時変化
ゲート
上位からの指示や、入力情報の欠落、遅延、誤り
”Close”
コントロールアクションの欠落、遅延、変質
他のコントロールアクションとの矛盾、入力の誤り・欠落
アルゴリズムの欠陥
プロセスモデルの矛盾、不完全、
不正確
車両が荷台などを牽引している場合に、荷台が通過完了する前に通過完了と誤認識する
センサーの劣化のため、または、外部からのノイズの為、車両がゲートの上にいることを検知しない
センサーからの信号が途切れる（接触不良など）
外部からのノイズがClose信号として伝達される。
または、改ざん。
瞬間停電などによって初期状態に戻り、Close信号が出る
停電の場合にフェールセーフでゲートがCloseする
アルゴリズム中にタイムアウト設定があり、一定時間経つとCloseするようになっていた。
車両がゲートの上にいる時に、「Close」が実行される
の発生要因の分析
UCA:
セキュリティリスク要因の識別も可能

## Slide 64
Q&A